Введение

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Ермекеевский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан выполнена на основании:

- муниципального контракта, заключенного между ООО ИТК «Вега» и Администрацией муниципального района Ермекеевский район;

- технического задания на выполнение генерального плана;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

При проектировании использовались данные по ранее разработанному проекту «Внесение изменений в генеральный план с.Ермекеево муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан», разработанный ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект», в 2012 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2038г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на  расчетный срок – 2038 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на расчётный срок (до 2038г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с.Ермекеево в качестве административного центра сельского поселения, с.Абдулкаримово, с.Семено-Макарово, с.Васильевка в качестве развивающейся селитебной территории;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 26,0 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2038г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Село Ермекеево – административный центр сельского поселения Ермекеевский сельсовет с населением 4154 человек, с. Ермекеево находится в 240 км от столицы республики г.Уфы. Ближайшая железнодорожная станция в с. Приютово. Промышленно-коммунальные объекты размещаются по всей территории села, нет четко сформированной промышленно-коммунальной зоны. Планировочная структура не имеет четко выраженного характера.

Территория села  застроена прямоугольными кварталами. Сетка улиц слегка вытянута вдоль реки. Застройка территорий прилегающих к реке хаотична.

Село территориально развивается в восточном и южном направлении.

Благоустроены основные улицы села и дороги регионального и межрегионального значения. Внешний транспорт представлен объектами автомобильного транспорта.

Инженерная инфраструктура слабо развита: населенный пункт газифицирован, электрифицирован, телефонизирован, имеются водопроводы, нет сетей бытовой канализации и ливневой канализации.

с.Абдулкаримово расположено в 2 км западнее от административного центра Ермекеевского района с. Ермекеево. Население -492 человека. Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2 га на участках, благоприятных для строительства в юго-восточной части населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети населенного пункта.

Вдоль южной части село ограничено санитарно-защитной зоной реки Ря.

с. Семено-Макарово расположено в 10 км северо-восточнее от административного центра Ермекеевского района с. Ермекеево. Население -343 человека. По территории села проходит автомобильная дорога местного значения Белебей -Ермекеево. Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2 га на участках, благоприятных для строительства в северной части населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети населенного пункта.

с. Васильевка  расположено в 7 км северо-восточнее от административного центра Ермекеевского района с. Ермекеево. Население -8 человек. Большинство земельных участков территории села не используется и пустует.

В целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем  и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Законом РБ от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений  в Республике Башкортостан» в числе проектируемых участков для индивидуальной застройки в населенных пунктах сельского поселения, необходимо предусмотреть земельные участки для предоставления льготным категориям граждан в т.ч. категории «Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством» и «Граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида и нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством» и др.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Ермекеевский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Ермекеевский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Ермекеевского района, и, в частности, для сельского поселения Ермекеевский сельсовет, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл. № 1

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с. Ермекеево | 829,26 | 280,0 | 14,6 | 43,5 | 81,6 | 396,19 | 5,37 | 8,0 |
|  |  | 1234,2 | 500,1 | 59,7 | 79,5 | 173,5 | 408,03 | 5,37 | 8,0 |
| 2 | с.Абдулкаримово | 190,96 | 96,93 | 0,81 | - | 18,5 | 69,7 | 2,95 | 2,07 |
|  |  | 322,3 | 133,02 | 1,51 | 2,07 | 38,80 | 141,88 | 2,95 | 2,07 |
| 3 | с.Васильевка | 70,73 | 33,09 | - | - | 4,4 | 33,14 | - | 0,1 |
|  |  | 70,73 | 33,09 | - | - | 4,4 | 33,14 | - | 0,1 |
| 4 | с.Семено-Макарово | 107,44 | 46,7 | 1,43 | 4,57 | 10,6 | 43,44 | - | 0,7 |
|  |  | 157,9 | 55,52 | 1,43 | 4,57 | 23,48 | 72,2 | - | 0,7 |
|  | Итого | 1198,39 | 456,72 | 16,84 | 48,07 | 115,1 | 542,47 | 8,32 | 10,87 |
|  |  | 1785,13 | 721,73 | 62,64 | 86,14 | 240,18 | 652,25 | 7,52 | 10,87 |

Баланс использования территорий

Проектом предлагаются изменения в балансе, связанные с изъятием для следующих целей:

- для создания площадок нового градостроительного освоения;

- для строительства учреждений рекреации и туризма;

- под строительство новых автомобильных дорог;

- под учреждения обслуживания вне населенных пунктов.

Согласно проекта генерального плана сельского поселения, земли сельскохозяйственного назначения, в том числе земли неустановленной категории используемые для выпаса скота и сенокошения, сократятся на га.

Баланс территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет

по категориям  земель

табл. № 2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г. | На расчетный срок 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Ермекеевский сельсовет в административных границах | га | 18066,4 | 18066,4 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 4082,0 | 4082,0 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 21,51 | 21,51 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 12078,86 | 11406,04 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 398,05 | 472,05 |
| 5 | Земель транспорта | га | 281,52 | 293,6 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 1198,39 | 1785,13 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 456,72 | 721,73 |
|  | общественно-деловых зон | га | 16,84 | 62,64 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 163,17 | 326,32 |
|  | рекреационных зон | га | 542,47 | 656,05 |
|  | земель водного фонда | га | 10,87 | 10,87 |
|  | Земель спец. назначения в н/п | га | 8,32 | 7,52 |
| 7 | Земель спец. назначения | га | 6,07 | 6,07 |

Кадастровая оценка

Баланс территорий, с изменениями в следующих категориях:

табл.№3

| Категория земель на 2018 год | Площадь перевода, га | Категория земель, в которую планируется осуществить перевод |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 586,74 | Земли населенных пунктов |
|  | 86,08 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи |
| ИТОГО | 672,82 |  |

Кадастровая оценка

Проектом предусматривается расширение границ с.Ермекеево, с.Абдулкаримово и с.Семено-Макарово за счет земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков планируется в целях  индивидуального жилищного строительства.

табл. №4

| Перечень переводимых зем. участков | Площадь проектируемого участка, га | Категория перевода | Кадастровая стоимость 1 м2 земел. участка, руб. | Форма собственности | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Ермекеево |
| *подробнее смотреть в ранее разработанном ГП | 404,94 | Земли населенных пунктов | - | - | - | Малоэт. стр-во |
| Итого: | 404,94 |  |  |  |  |  |
| с.Абдулкаримово |
| 02:23:110203:22 | 54,44 | Земли населенных пунктов | 2,3 | собственность публично-правовых образований | земли с/х назначения | Малоэт. стр-во |
| 02:23:110203:10 | 30,7 | -//- | 3,35 | Нет данных | пашни | -//- |
| 02:23:110202:5 | 18,1 | -//- | 3,34 | -//- | -//- | -//- |
| 02:23:110202:4 | 28,1 | -//- | 3,34 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 131,34 |  |  |  |  |  |
| с.Семен-Макарово |
| 02:23:130201:12 | 10,9 | Земли населенных пунктов | 3,34 | Нет данных | пашни | Малоэт. Стр-во |
| 02:23:130201:42 | 30,2 | -//- | 3,35 | -//- | -//- | -//- |
| 02:23:130201:46 | 9,36 | -//- | 3,35 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 50,46 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 3 нп: | 586,74 |  |  |  |  |  |

- земли сельскохозяйственного назначения сократятся на 672,82 га, за счет перевода части земель в категорию земель населенных пунктов (586,74 га), в категорию земель промышленности, транспорта и связи (86,08  га). Подробнее см. нижеследующую таблицу.

табл. №5

| № кадастрового квартала | Местоположение участка перевода | Категория земельного участка на 2014 год | Площадь перевода, га | Цель перевода | Площадь кадастрового квартала, кв.м | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Кадастровая стоимость 1 м2 земельного участка, руб./кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02:23:130201:84 | в 800 СЗ от границы с.Семен-Макарово | Земли с/х назначений | 74,0 | для животноводческого комплекса | 2489175,0 | 5899344,75 | 2,37 |

На расчетный срок проектом предусматривается автомобильная дорога Нижнетроицкий-Ермекеево-Васильевка. Общая  площадь перевода составит 12,08 га.

2.2.Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, коммунальным и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Ермекеевский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На расчетный срок строительства в населенных пунктах сельского поселения будут проживать 6581 чел. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Ермекеевский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Экспликация существующих сохраняемых и проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания с.Ермекеево

табл.№6

| Наименование | Параметры | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Емкость | Терр. га |  |
| ОПЦ- Общественный центр |  | 7,5 га | сущ. рекон. |
| Баня | * | 0,4 | сущ |
| МУП «Центральный рынок» | 450 м2 торг пл | 0,7 | сущ |
| Магазин | 115,5 м2 торг пл |  |  |
| Парикмахерская |  |  | сущ |
| Магазин | 18 м2 торг пл |  | сущ |
| Магазин | 50 м2 торг пл |  | сущ |
| Отделение № 4601/051 сберегательного банка РБ в Ермекеевском районе |  |  | сущ |
| Администрация сельского поселения Ермекеевский сельсовет |  |  | сущ |
| Белебеевский филиал №10 государственного учреждения – региональное отделение фонда социального страхования по РБ |  |  | сущ |
| ГУ «Центр занятости населения» |  |  | сущ |
| МУП по выполнению земельно-кадастровых работ «Земля» администрации МР Ермекеевский район РБ |  |  | сущ |
| Агентство ООО «Росгосстрах» в с. Ермекеево РБ |  |  | сущ |
| Магазин | 183,8 м2 торг пл |  | сущ |
| Управление Федерального Казначейства по РБ Банк УралСиб | 2 оп окна |  | сущ |
| Территориальный отдел по Ермекеевскому району филиал Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная Кадастровая Палата Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по РБ |  |  | сущ |
| Отдел по Ермекеевскому, Белебеевскому районам и г. Белебей Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поРБ |  |  | сущ |
| ОАО «Башинформсвязь» Туймазинский межрайонный узел электросвязи Ермекеевский районный узел связи |  |  | сущ |
| ОСП Белебеевский Почтамт филиал ФГУП «Почта России» |  |  | сущ |
| Магазин | 78,8 м2 торг пл |  | сущ |
| Парикмахерская | р.мест |  | сущ |
| Администрация МР Ермекеевский район РБ |  |  | сущ |
| Спортзал | 40 м2 пл пола |  | сущ |
| Муниципальное бюджетное управление «Ермекеевский информационно-консультативный центр» администрации МР Ермекеевский район РБ |  |  | сущ |
| Территориальное финансовое управление Министерства Финансов РБ на территории Ермекеевского района РБ |  |  | сущ |
| Комитет по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений РБ по Ермекеевскому району |  |  | сущ |
| Отдел образования администрации МР Ермекеевский район РБ |  |  | сущ |
| МУ Управление сельского хозяйства |  |  | сущ |
| Магазин | 105,6 м2 торг пл |  | сущ |
| Магазин | 44 м2 торг пл |  | сущ |
| Прокуратура Ермекеевского района |  |  | сущ |
| Отделение полиции по Ермекеевскому району межмуниципального отдела МВД России «Белебеевский» |  |  | сущ |
| Муниципальное автономное учреждение образования «Детская школа искусств с. Ермекеево МР Ермекеевский район РБ» | учащихся |  | сущ |
| МДОУ Детский сад «Сказка» | 103 места |  | сущ |
| МБУ Дворец культуры сельского поселения Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ | 300 мест |  | сущ |
| МБУ Культуры Ермекеевская центральная библиотечная система |  |  | сущ |
| Спортзал | 162 м2 пл пола |  | сущ |
| Детская библиотека | 16 т.т. |  | сущ |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» МР Ермекеевский район РБ |  |  | сущ |
| Отдел управления труда и социальной защиты населения министерство труда и социальной защиты населения РБ по Белебеевскому району и г. Белебей в Ермекеевском районе |  |  | сущ |
| Межрайонные ИНФС России № 11 по РБ в Ермекеевском и Белебеевском районах |  |  | сущ |
| ГУ Управления ПФ в Ермекеевском районе |  |  | сущ |
| Магазин | 310,2 м2 торг пл |  | сущ |
| Универмаг Уфа |  |  | сущ |
| Ермекеевский территориальный участок Белебеевского Филиала ГУП БТИ РБ |  |  | сущ |
| Магазин | 16 м2 торг пл |  | сущ |
| ООО «Интеграл» |  |  | сущ |
| Ремонт обуви | 10 м2 на 2 пос мест |  | сущ |
| Военно-учетный пункт отдела военного комиссариата РБ по г.Белебей, Белебеевскому и Ермекеевскому районах |  |  | сущ |
| Судебный участок по Ермекеевскому району |  |  | сущ |
| Ермекеевский районный суд |  |  | сущ |
| Детский сад «Солнышко» | 110 мест. |  | сущ |
| ФГБУ «Государственная сельская инспекция по РБ» по Ермекеевскому району |  |  | сущ |
| Магазин | 23 м2 торг пл |  | сущ |
| ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» |  |  | сущ |
| Центральная районная аптека № 44 – Филиал государственного унитарного предприятия «Башформация» РБ |  |  | сущ |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ермекеевская Центральная районная больница» | 68 коек |  | сущ |
| Лаборатория |  |  | сущ |
| Роддом |  |  | сущ |
| Поликлиника | 350 посещений \ см |  | сущ |
| Санэпидемстанция |  |  | сущ |
| МОБУ Средняя общеобразовательная школа Спортзал Спортзал | 600 учащихся 162 м2 пл пола 120 м2 пл пола |  | сущ |
| МБУ ДОД Дом детского творчества | мест |  | сущ |
| Гостиница Магазин Парикмахерская | мест 21 м2 торг пл р.мест |  | сущ |
| ГБОУ Начального профессионального образования ТУ-140 | 200 учащихся |  | сущ |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Ермекеевский историко-краеведческий музей» МР Ермекеевский район РБ |  |  | сущ |
| Детский сад на мест |  |  | сущ |
| Дом интернат для людей пожилого возраста | 20 мест |  | сущ |
| МАУ ДОД ДОЛ «Ручеек» | 110 мест |  | сущ |
| Центр развития детей «Умка» Кафе «Миляш» Парикмахерская |  |  | сущ |
| Магазин | 12 м2 торг пл |  | сущ |
| Киоск | 9 м2 торг пл |  | сущ |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс - бассейн - спортивный зал - тенистый корт - кафе - салон красоты (солярий) - сауна | 250 м2 зерк воды 170 м2 пл пола 800 м2 пл пола 25 п мест 4 р мест 10 п мест | 0,5 га | проект 1 оч |
| Развлекательный центр - кинозал - боулинг - скейтодром - каток - бильярдные - ресторан - танцпол - спорт бар Стадион Парк Сквер | 200 мест 50 п мест 35 мест 10 п мест | 1,0 га 12,5 га 0,5 га | проект 1 оч |
| СЦ-1 (специализированный центр оптовой торговли и складов) |  | 5,3 га | сущ. рекон 1 оч, РС |
| Пожарное депо | 3 маш |  | сущ |
| АЗС | * |  | сущ |
| Сельхозтехника – склады коммерческие и оптовые | * |  | рекон 1 оч |
| Зернохранилище - склады коммерческие и оптовые | * |  | рекон 1 оч |
| Ермекеевское ДРСУ (офисные помещение) | * |  | сущ рекон |
| Мельница | * |  | сущ рекон |
| Магазин | 80м2 торг пл |  | сущ |
| Магазин Кафе | 144,4 м2 торг пл * |  | сущ |
| Магазин | 4 м2 торг пл |  | сущ |
| Магазин | 17,6 м2 торг пл |  | сущ |
| Магазин | 16 м2 торг пл |  | сущ |
| АЗС | * |  | сущ |
| Рынок оптовой торговли | 450 м2 торг пл |  | проект РС |
| Административно-офисные помещения |  |  | проект РС |
| Опорный пункт полиции |  |  | проект РС |
| Отделение связи, отделение банка |  |  | проект РС |
| Торгово-выставочный комплекс |  |  | проект РС |
| Многоуровневый паркинг |  |  | проект РС |
| СЦ-2 (Специализированный центр – административно-деловой) |  | 5,4 га | рекон 1 оч |
| Контора лесничества |  |  | рекон 1 оч |
| МПМА- Административно-офисные помещения |  |  | рекон 1 оч |
| Филиал ОАО «Газ-сервис»-«Белебей-Газ» административно-офисные помещения |  |  | рекон 1 оч |
| ООО УК «Жилсервис» административно-офисные помещения |  |  | рекон 1 оч |
| Магазин | 18 м2 торг пл |  | сущ |
| Магазин | 50 м2 торг пл |  | сущ |
| Банк. Биржа ценных бумаг. Бюро трудоустройства |  |  | проект РС |
| Отделение связи |  |  |  |
| Административно-офисные помещения |  |  | проект РС |
| Гостиница. Конференц-зал. Ресторан | 50 мест 100 мест 50 мест |  | проект РС |
| Подземный паркинг | 100 маш |  | проект РС |
| Опорный пункт полиции |  |  | проект РС |
| Сквер |  | 4,0 га | проект РС |
| СЦ-3 (специализированный центр) |  | 2,5 га | проект РС |
| Дом интернат для людей пожилого возраста | 20 мест | 0,3 га | проект РС |
| Отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 об |  | проект РС |
| МАУ ДОД ДОЛ «Ручеек» | 110 мест | 2,2 га | проект РС |
| СЦ-4 Специализированный центр (кратковременного отдыха) |  |  |  |
| Турбаза выходного дня с ночлегом и без ночлега Сабантуйная поляна Пляжи Акватории Лесо-, лугопарки Стоянки кратковременные Трассы горнолыжные и для тюбинга | 300 мест 680 мест | 7,0 га 11 га 4,5 га 7,0 га 13,0 84,0 га 1,5 га 5,0 | 1 оч РС 1 оч РС РС |
| ПЦ-1(подцентр жилого района) |  | 0,08га |  |
| Магазин товаров повседневного спроса | 54 м2 торг пл |  | сущ |
| Специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов Сквер | 1 об |  | проект 1 оч |
| ПЦ-2 (подцентр жилого района) |  |  | 1,0 га |
| Мечеть |  |  | сущ |
| Отдел ЗАГС Ермекеевского района «Управление ЗАГС РБ» |  |  | сущ |
| Магазин «У Елены» | 33 м2 торг пл |  | сущ |
| МАУ Молодежный центр Ермекеевского района РБ спортзал | 319 мест 150 м2 пл пола |  | сущ |
| Магазин | 18 м2 торг пл |  | сущ |
| Магазин | 12 м2 торг пл |  | сущ |
| Блок бытового обслуживания - отделение связи - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - прачечная самообслуживания - химчистка самообслуживания - специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов Физкультурно-спортивные площадки Площадки отдыха, игровые Сквер | 1 об 2 р мест 8 кг белья/см 2,0 кг вещей/см 1 об | 0,1 га 0,5 га | проект 1 оч проект 1 оч проект 1 оч проект 1 оч |
| ПЦ-3 (подцентр пром. зона) |  |  | сущ. рекон 1 оч |
| Административно-офисные помещения (ветеринарная станция без содержания скота) |  |  | сущ. |
| Жилищно-эксплуатационный участок |  |  | проект РС |
| Магазин | 25 м2 торг пл |  | проект 1 оч |
| Столовая | 25 п мест |  | проект 1 оч |
| Фабрика прачечная | 800 кг белья/см |  | проект 1 оч |
| Фабрика Химчистка | 45 кг вещей/см |  | проект 1 оч |
| Дом быта | 60 р мест |  | проект 1 оч |
| ПЦ-4 (подцентр жилого района) |  | 0,6 га |  |
| Блок обслуживания - магазин товаров повседневного спроса - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов - аптечный киоск | 25 м2 торг пл 2 р мест 1 об 1 об |  | проект 1 оч |
| ГРП санитарно-защитное озеленение |  | 0,5 га |  |
| ПЦ-5 (подцентр жилого района) |  | 0,4 га |  |
| Блок обслуживания - магазин товаров повседневного спроса - отделение связи - специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов Физкультурные площадки, площадки отдыха Сквер | 25 м2 торг пл 1 об | 0,1 га 0,1 га 0,2 га | проект 1 оч |
| ПЦ-6 (подцентр жилого района) |  | 1,2 га | проект 1 оч |
| Блок обслуживания - магазин товаров повседневного спроса - специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов - аптечный пункт | 25 м2 торг пл 1 об 1 об | 0,5 га |  |
| Кафе Бульвар, сквер Физкультурные площадки, площадки отдыха | 10 п мест | 0,5 га 3,5 га 0,2 га |  |
| ПЦ-7 (подцентр жилого района) |  |  |  |
| Детский сад с начальной школой | 25 мест 40 уч | 0,9 га | проект 1 оч |
| Дом семейного досуга - клуб - клубные помещения досуга, кружковые - концертный зал, видеозал, кафе - физкультурно-тренажерный зал - сауна - бассейн - кабинет семейного врача - аптечный киоск - раздаточный пункт молочной кухни - специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов | 150 мест 100 м2 общ пл 25 п мест 70 м2 пл пола 5 п мест 25 м2 зерк воды 30 пос/см | 0,1 га | проект 1 оч |
| Блок бытового обслуживания - магазин товаров повседневного спроса - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - прачечная самообслуживания - химчистка самообслуживания - отделение связи - опорный пункт полиции Физкультурно-спортивные площадки Площадки отдыха, игровые Сквер | 50 м2 торг пл 2 р мест 24 кг белья/см 2,5 кг вещей/см 1 об 10 м2 общ пл | 0,2 га 0,5 га | проект 1 оч |
| ПЦ-8 (подцентр жилого района) |  | 1,0 2,5 | проект РС и персп. |
| Блок бытового обслуживания - магазин товаров повседневного спроса - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - прачечная самообслуживания - химчистка самообслуживания - специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов - аптечный киоск - кафе | 25 м2 торг пл 2 р мест 24 кг белья/см 1,2 кг вещей/см 1 об 1 об 10 п мест | 0,2 га |  |
| Малый рынок Физкультурно-спортивные площадки Площадки отдыха, игровые Сквер |  | 0,5 га 0,3 га 0,5 га |  |
| ПЦ-9 (подцентр жилого района) |  | 2,8 га | проект РС |
| Блок бытового обслуживания - отделение связи - магазин товаров повседневного спроса - аптечный киоск - специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов - комплексный приемный пункт бытового обслуживания | 1 об 25 м2 торг пл 1 об 1 об 2 р мест | 0,3 га |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс - спортивный зал - тенистый корт - сауна - бассейн - кафе - салон красоты (солярий) | 100 м2 пл пола 800 м2 пл пола 5 п мест 50 м2 зерк воды 10 п мест 2 р мест | 0,5 га |  |
| Физкультурно-спортивные площадки Площадки отдыха, игровые Сквер |  | 0,5 га 0,3 га 2,8 га |  |
| ПЦ-10 (подцентр жилого района) |  | 2,6 га | проект РС |
| Детский сад | 25 мест | 0,3 га |  |
| Блок бытового обслуживания - магазин товаров повседневного спроса - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - отделение связи - опорный пункт полиции | 50 м2 торг пл 2 р мест 1 об 1об | 0,1 га | проект РС |
| Семейный дом - клубные помещения, кружковые - кафе - кабинет семейного врача - аптечный пункт - специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов - тренажерный зал - площадки отдыха - физкультурные площадки - сквер | 110 м2 общ пл 25 п мест 25 пос/см 1 об 1 об 50 м2 пл пола | 0,1 га 0,1 га 2,0 га | проект РС |
| ПЦ-11 (подцентр жилого района) |  | 1,7 га | проект РС и персп |
| Блок бытового обслуживания - отделение связи - магазин товаров повседневного спроса - кафе - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - прачечная самообслуживания - химчистка самообслуживания - сауна - салон красоты - аптечный киоск - специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов - площадки отдыха - физкультурно-спортивные площадки - сквер - бульвар | 1 об 50 м2 торг пл 10 п мест 2 р мест 30 кг белья/см 1,2 кг вещей/см 5 п мест 2 р мест 1 об 1 об | 0,1 га 0,5 га 2,0 га | проект РС и персп |

с.Абдулкаримово:

-  ремонт средней школы;

- строительство торгового объекта торговой площадью 120 м.кв. в жилой застройке на первую очередь;

- строительство торгового объекта торговой площадью 80 м.кв. в жилой застройке  на расчетный срок;

- строительство или размещение предприятия бытового обслуживания на 8 рабочих мест.

-  выполнить капитальный ремонт здания СДК;

- выполнить асфальтирование всех улиц, с благоустройством и полным освещением;

-  выполнить современное электроснабжение населенного пункта;

с. Семено-Макарово

-  ремонт средней школы;

-  выполнить капитальный ремонт здания СДК;

- выполнить асфальтирование всех улиц, с благоустройством и полным освещением;

-  выполнить современное электроснабжение населенного пункта;

с. Васильевка

Согласно данным Администрации сельского поселения Ермекеевский сельсовет развитие и расширение в данной деревне не требуется. В связи с этим, объекты обслуживания предусмотрены в центре сельсовета – с.Ермекеево.

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной

    - инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс опасности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

На расчетный срок проектом предусматривается животноводческий комплекс на 2800 коров и площадок на выращивание молодняка КРС молочных пород на 3000 голов. Данную территорию планируется расположить в 800 метрах северо- западнее от с.Семен-Макарово( кадастровый номер - 02:23:130201:84). Территория относится ко II классу опасности, СЗЗ - 500 метров.

Перечень предприятий сельского поселения Ермекеевский сельсовет и их санитарно-защитные зоны отражены в томе II глава II раздел 2 «Санитарно-защитные зоны предприятий».

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

Согласно схеме территориального планирования Ермекеевского района на период расчетного срока утилизация твердых коммунальных отходов на территории Ермекеевского сельсовета будет производиться на существующем полигоне ТКО, который находится в 4,5 км, южнее, от с.Ермекеево, вместимостью 59,4 т.м3. Введен в эксплуатацию в июле 2011 года. За год вывезено и размещено 3,6 т. м3 отходов.

Санитарно-защитная зона от полигона составляет 1000 метров.

Срок эксплуатации полигона 25 лет. Полигон ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

Полигон находится в хозяйственном ведении ООО «Жилсервис».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов составляет 1000 м. На территории сельского поселения Ермекеевского сельсовета располагается 2 несанкционированные свалки мусора. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до 2020г, территория свалки – рекультивации.

В связи с тем, что удаленность полигона ТКО от всех населенных пунктов сельского поселения Ермекеевксий сельсовет менее 35 км, строительство мусороперегрузочной станции не требуется. На расчетный срок проектом предусматривается пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования, с последующим вывозом на полигон ТКО для обезвреживания.

По данным Государственного учреждения Ермекеевский район и городской ветеринарной станции на территории сельского поселения Ермекеевского сельсовета располагается один зарегистрировнный скотомогильник с биологической камерой, в 1,6 км юго-западнее, от границы с.Семено-Макарово. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 зона санитарной охраны скотомогильника от скотомогильника с биологическими камерами составляет 500 метров.

Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Ермекеевский сельсовет расположены 4 действующих кладбищ общей площадью 9,7517 га.

В с.Ермекеево в границах села расположено 1 кладбище, площадью 5,371 га, заполненность – 70%.

В с.Абдулкаримово в границах села расположено кладбище, площадью 2,9570 га, заполненность 60%.

В с.Семено-Макарово  кладбище площадью 0,7037 га расположено за границами в в южном направлении, заполненность 65 %.

В с.Васильевка расположено 1 кладбище площадью 0,72 га  к юго-востоку от населенного пункта, заполненность 65 %.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ на территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет объекты культурного наследия отсутствуют.

Водоохранные зоны

Для водных объектов  водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ, береговые полосы – в соответствии с ст. 6 Водного кодекса РФ.

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет следующие:

табл. № 7

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ря | 57 | 200 | 40 | 20 |
| 2 | р. Купчепей | 11 | 100 | 40 | 20 |
| 3 | р. Шарлама | <10 | 50 | 40 | 5 |
| 4 | р.Курекмас | 10 | 100 | 40 | 20 |
| 5 | р.Сухой Курекмас | <10 | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Ермекеевский район и, в частности, сельское поселение Ермекеевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

По данным справок ГУЖКХ водоснабжение с.Ермекеево обеспечивается тремя скважинами «Телевышка» и двумя родниками «Шарлык» и «Пионерлагерь».

Скважины «Телевышка» расположены восточнее с.Ермекеево на расстоянии 0,7 км; дебит воды составляет 301 м3/сут.

Родник «Шарлык» расположен восточнее с.Ермекеево на расстоянии 1,1 км; дебит воды составляет 348 м3/сут.

Родник «Пионерлагерь» расположен севернее с.Ермекеево на расстоянии 3,1 км; дебит воды составляет 388 м3/сут.

Общая производительность питьевых водозаборов составляет 1,038 м3/сут

Для забора воды на водопроводной сети установлено 46 водозаборных колонок. Общая протяженность сетей составляет 28 км. Около 30% сетей изношено и требует реконструкции.

В селе функционируют 4 насосные станции, общей производительностью 331 м3/сут, и 9 резервуаров, общим объемом 420 м3.

Источником водоснабжения села Абдулкаримово является водозабор  из двух каптажей. Водопроводная линия №1, ул. Степная, год ввода в эксплуатацию 1970 г.; водопроводная линия №2,  ул. Пасечная, год ввода в эксплуатацию 2001 г.; водопроводная линия № 3 , ул. Тукая год ввода в эксплуатацию 2001 г.; водокачка, ул. Тукая, год ввода в эксплуатацию 1960 г;  колодцы- 35 шт. Объем водозаборной башня-28и кв.м.; каптаж 14 кв.м. Протяженность сетей водопровода  7800м.  Количество водозаборных колонок  - 20 шт,   пожарные гидранты- 9 шт.

Источником водоснабжения села Семено- Макарово является водозабор. Дата ввода в эксплуатацию –  1968 год. Водозаборная башня-28 кв.м.; каптаж 14 кв.м. Протяженность сетей водопровода  4,2 км, количество водозаборных колонок  - 11 шт,   колодцы – 14 шт

Проектные предложения.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

На территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет особо охраняемых природных территорий не имеется.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Расчет объемов нового жилищного строительства, на расчетный срок, произведен исходя из проектной численности населения сельского поселения.

Общий жилищный фонд, на конец расчетного срока, при численности населения в с. Абдулкаримово 985 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности 35 м2 на одного человека, должен составить 34,47 тыс. м2 общей площади а в с. Семено-Макарово при численности населения 490 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности 32 м2 на одного человека, должен составить 15,6 тыс. м2 общей площади

При формировании проектного жилищного фонда поставлены следующие задачи:

    - Строительство жилья на свободной территории для заселения населения села.

    - Новое строительство взамен сносимого жилья с целью обеспечения проектной жилищной обеспеченности.

Изменение потребности населения в жилье в течение расчетного срока с заданными проектными параметрами, при условии сохранения действующего жилищного фонда в полном объеме, представлено в таблице №.8

Потребность в общей площади жилищного фонда на расчетный срок с. Абдулкаримово, с. Семено-Макарово сельского поселения Ермекеевский сельсовет.

табл.8

| № п/п | Наименование показателей | 2018 г. | 2028г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С. Абдулкаримово |
| 1 | Расчетная численность населения, человек | 492 | 765 | 985 |
| 2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда, м2/чел. | 25,6 | 30 | 35 |
| 3 | Расчетная общая площадь жилищного фонда, м2 | 13133 | 22950 | 34475 |
| 4 | Объем нового строительства жилья, м2 | - | 9817 | 11525 |
|  | с. Семено-Макарово |
| 1 | Расчетная численность населения, человек | 343 | 420 | 490 |
| 2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда, м2/чел. | 20,1 | 25 | 32 |
| 3 | Расчетная общая площадь жилищного фонда, м2 | 6844 | 10500 | 15600 |
| 4 | Объем нового строительства жилья, м2 | - | 3656 | 5100 |

Ежегодный ввод жилья должен составлять порядка в с. Абдулкаримово 1067 м2, в с. Семено-Макарово 437 м2.

Проектными решениями генерального плана под размещение индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа) выделено порядка в с. Абдулкаримово 51,4 Га, в с. Семено-Макарово 12,1 Га, размер одного земельного участка 20 соток (0,2 Га). На основании Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» (в редакции Федерального закона от 21 июня 2011 года № 147-ФЗ) максимальный размер общей площади земельных участков (полевой и приусадебный), которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих ЛПХ, устанавливается в размере 0,5 га, минимальный размер 0,05 Га.

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой на конец

расчетного срока по генеральному плану составит: электроснабжением  -  100%,

централизованным водоснабжением  -  90%,  связью  -  100%, газоснабжением - 100%.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Ермекеевский сельсовет

табл. №9

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ермекеево | 4199 | 5098 |
| 2 | с. Абдулкаримово | 492 | 985 |
| 3 | с. Васильевка | 8 | 8 |
| 4 | с. Семено-Макарово | 343 | 490 |
|  | Итого | 5042 | 6581 |

Возрастная структура населения

табл. № 10

| Возрастные группы | Современное состояние (2018г.) | Расчетный срок (2038г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 5042 | 100 | 6581 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 736 | 14,6 % | 961 | 14,6 % |
| В трудоспособном возрасте | 3119 | 61,9 % | 4074 | 61,9 % |
| Старше трудоспособного возраста | 1187 | 23,5% | 1546 | 23,5% |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Ермекеевский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 4537 человек.

Оценка трудовых ресурсов

табл. № 11

| Категория населения | Современное состояние (2018г.) | Расчетный срок (2038г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 5042 | 100,0 | 6581 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 3119 | 61,9 | 4074 | 61,9 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 356 | 30% возрастной группы пенсионеров | 463 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 3475 | 69 | 4537 | 53 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Ермекеевский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 6,581тыс. человек, для расселения которых потребуется 197,43 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 66,245 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2037 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 6581 чел.: 721,73га =9,12 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 66 245 кв.м : 721,73 га = 91,7 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно-

бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Ермекеевский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 6581 чел.

(Согласно ТСН РБ)

табл. № 12

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 6581 чел. | Размеры земельных участков,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 217 | 35-40 м2 на место |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 947 | 50 м2 на уч. |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 526 | при школах |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 1513 | по заданию на проект. |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 395 | при клубах |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 39,4/32 | при клубах |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 656,1 1316,2 | 0,4 на ТБК |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 263 | в составе ТБК и пр. маг. |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 7 | Сущ. |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 7 | в составе ТБК. |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 25 | в составе ТБК |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 4 | Сущ. |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 4 | В сост. ФАП |
| Кладбище | га | 0,24 | 1,57 | сущ. |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 4,6 | При школах и в рекр. |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Ермекеевский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре Давлеканово. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Ермекеевский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Общеобразовательные и дошкольные учреждения:

Детские дошкольные учреждения.

Детские дошкольные учреждения в Ермекеевском сельсовете имеется только в селе Ермекеево.

Анализ существующего положения по Ермекеевскому сельсовету  показал, что согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях с. Абдулкаримово, с. Семено-Макарово, с. Васильевка не требуется.

Общеобразовательные школы. В настоящий момент функционируют 3 общеобразовательные школы: в с.Ермекеево, в с.Абдулкаримово и в с. Семено-Макарово. На сегодняшний день наполненность существующих школ составляет менее 10 %. Потребность в строительстве новых общеобразовательных школ на территории сельского поселения не требуется.

Больницы, поликлиники:

«Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в с.Ермекеево существующей центральной районной больницей (ЦРБ).

Для медицинского обслуживания населения на территории сельских поселений располагаются фельдшерско-акушерские пункты: в с. Абдулкаримово и с. Семено-Макарово.

На сегодняшний день согласно анализу расчетов медицинских учреждений в с.Абдулкаримово и с.Семено-Макарово достаточно, согласно требований СниП.

Сельские клубы:

В настоящий момент на территории с.Ермекеево располагается дворец культуры на 300 мест. На расчетный срок,  проектом предусматривается строительство развлекательного центра на 200 мест.

В с. Абдулкаримово имеется СДК - 103 места.

На расчетный срок, СДК на 90 мест в с.Семено-Макарово, предусматривается  отреставрировать, произведя капитальный ремонт и реконструкцию зданий с установкой нового оборудования и дополнительными помещениями необходимые для досуга сельчан в первую очередь.

Магазины:

На территории с.Ермекеево располагается около 25 объектов торговли, ориентировочной площадью -2332,7м2 торговой площади. Подробнее смотреть таблицу №6.

Обеспеченность населения сел: с.Абдулкаримово и  с. Семено-Макарово Ермекеевского сельсовета, объектами торговли не соответствует нормативной потребности. В связи с этим, проектом генерального плана предусматривается строительство магазинов:  в с. Абдулкаримово площадью до 220 кв.м. и  в с.Семемено-Макарово площадью до 150 кв. м. Определенное количество торговых объектов создаст здоровую конкуренцию и благоприятно повлияет на качество и цены товаров, кроме того будет хорошая доступность для всего населения  всех населенных пунктов к объектам торговли.

Предприятия общественного питания:

Обеспеченность предприятиями общественного питания - с. Абдулкаримово и с.Семено-Макарово, на сегодняшний день не соответствует нормативным потребностям ( отсутствуют). Потребность в предприятиях общественного питания в данных селах отсутствует в связи с тем, что отсутствует спрос и целесообразность данных предприятий на территории сел, т.к. населенные пункты находятся в близи с районным центром с. Ермекеево на территорий которого имеется множество предприятий общественного питания.

Предприятия бытового обслуживания:

На сегодняшний день в с. Абдулкаримово, с. Семено-Макарово не имеется предприятий бытового обслуживания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенных пунктах необходимо открыть предприятия бытового обслуживания в существующих и проектируемых общественных зданиях на 8 рабочих мест с. Абдулкаримово , в с. Семено-Макарово на  3 рабочих места.

*Для с.Ермекеево подробнее смотреть таблицу №6.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

В настоящий момент спортивно-оздоровительные учреждения на территории: с.Абдулкаримово  и с.Семено-Макарово располагаются при школах.  спортивный зал имеется при школе, общей площадью -  80 м.кв. Площадь спортивных сооружений составляет - 165 м.кв. площади пола. На расчетный срок строительство спортивных сооружений не требуется.

*Для с.Ермекеево подробнее смотреть таблицу №6.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения Ермекеевского сельсовета с данными учреждениями  соответствует нормативам. Проектом генерального плана не предусмотрено размещение данных объектов в населенных пунктах.

Гостиницы

На сегодняшний день в сельском поселении Ермекеевского сельсовета имеется одна гостиница. Проектом генерального плана  не планируется строительство гостиницы.

Пожарное депо.

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельского поселения осуществляет ФГКУ (42 ОФПС России по РБ) Пожарная часть 76 (ПЧ 76) в распоряжении которой находятся 2 ед. специализированных автомобиля:

- Урал-АСП-6/3 (марка спецтехники);

- Газ -53  (марка спецтехники);

В боевом расчете 5 единицы. Штатная численность пожарной части составляет - 23 человек. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) располагается по адресу с. Ермекеево, ул. Пушкина , д.14.Единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС), телефон 2-73-83. ЕДДС является органом повседневного управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС.

В нормативное время пребывания по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности). Согласно Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Учебные полигоны, полосы психологической подготовки пожарных, теплодымокамеры, дымокамеры отсутствуют. Ведомственная пожарная охрана отсутствует.

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству,

сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Проектом предлагается сохранить  территории, занятые фермами (в том числе недействующими в настоящее время). На расчетный срок сохраняются и развиваются все существующие предприятия, обслуживающие агропромышленный комплекс.

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Ермекеевского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Транспортный раздел выполнен на основе плановых статистических данных, представленных службами  Ермекеевского района и ГУП «Башкиравтодор» и ранее разработанной проектной документации.

Основные проблемы транспортной сети на территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет являются:

- отсутствие надлежащего качества дорог с твердым покрытием, согласно их категории;

- неудовлетворительное состояние мостов.

Проектом предусмотрено:

Согласно ранее разработанному проекту: «Внесение изменений в генеральный план с.Ермекеево МР Ермекеевский район РБ», проектом предусматривается новая автомобильная дорога: Нижнетроицкий-Ермекеево-Васильевка.

Основные направления развития транспортного каркаса  СП Ермекеевский сельсовет:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Автомобильный транспорт

Основной вид транспорта района – автомобильный.

В районе большинство населенных пунктов соединены между собой автодорогами с твердым (асфальто-бетонным) покрытием.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена :

1. Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами регионального значения и далее со столицей республики

2. Автодороги регионального значения связывают районные центры между собой, с автодорогами регионального значения и далее со столицей республики.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих дорог на территории сельского поселения для развития внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 25,0 м, ширину проезжей части 3,5-6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Ермекеевский сельсовет

табл. № 13

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| с. Ермекеево | 57,0 | 86,8 | 81,6 | 176,21 |
| с.Абдулкаримово | 9,9 | 16,6 | 18,59 | 36,81 |
| с.Васильевка | 1,4 | 1,4 | 4,4 | 4,4 |
| с.Семено-Макарово | 3,5 | 7,7 | 10,6 | 23,48 |
| ВСЕГО | 71,8 | 112,5 | 115,19 | 240,9 |

ГУП «Башавтотранс» обеспечивает пассажирские перевозки по маршруту Ермекеево-Приютово; Ермекеево-Белебей, Ермекеево-Уфа.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Ермекеевский сельсовет на 2018 год на территории сельского поселения зарегистрировано:

1196 – легковых автомобилей;

111 – грузовых автомобилей;

130 – тракторов.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

На территории Ермекеевского сельсовета объекты по обслуживанию индивидуального транспорта отсутствуют.

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории СП Ермекеевский сельсовет:

-	Автозаправочные станции, автогазозаправочные станции – с. Ермекеево;

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Приютово.

Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

6581 х 350 / 1000 = 2303 автомобиля.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 2303 х 0,7 = 1612 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 483 машиномест, в общественных центрах - 15%, 242 машиномест, в производственных зонах - 10%, 161 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Ермекеевский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Ермекеевский сельсовет является река Ря и ее притоки. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Заключение и рекомендации по строительству

Территория района характеризуется сложными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими её освоение, является оврагообразование, затопление и в меньшей степени: карст, оползни, осыпи, заболачивание.

Поверхность высоких надпойменных террас и холмисто-увалистой равнины расчленены оврагами. На территории района распространены следующие виды экзогенных геологических процессов:

- Связанные преимущественно с действием гравитационных сил (осыпи, оползни (древние или приостановившиеся с захватом дочетвертичных отложений);

- Связанные с действием поверхностных вод (эрозия речная, эрозия овражная);

- Связанные с действием поверхностных и подземных вод (болота и заболоченности, карст (поле, отдельные воронки, котловина, пещеры, воронки, генезис которых достоверно не установлен).

В целом, с инженерно-геологической точки зрения, территория исследования относится к участкам, с относительно благоприятными для строительства. На территориях, благоприятных для строительства, не существует угрозы подтопления и затопления, возможно строительство зданий  с подвалами.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Ермекеевский район и, в частности, сельское поселение Ермекеевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

По данным справок ГУЖКХ водоснабжение с.Ермекеево обеспечивается тремя скважинами «Телевышка» и двумя родниками «Шарлык» и «Пионерлагерь».

Скважины «Телевышка» расположены восточнее с.Ермекеево на расстоянии 0,7 км; дебит воды составляет 301 м3/сут.

Родник «Шарлык» расположен восточнее с.Ермекеево на расстоянии 1,1 км; дебит воды составляет 348 м3/сут.

Родник «Пионерлагерь» расположен севернее с.Ермекеево на расстоянии 3,1 км; дебит воды составляет 388 м3/сут.

Общая производительность питьевых водозаборов составляет 1,038 м3/сут

Для забора воды на водопроводной сети установлено 46 водозаборных колонок. Общая протяженность сетей составляет 28 км. Около 30% сетей изношено и требует реконструкции.

В селе функционируют 4 насосные станции, общей производительностью 331 м3/сут, и 9 резервуаров, общим объемом 420 м3.

По результатам исследования питьевой воды «Центра Государственного Эпидемиологического Надзора г.Белебей Белебеевского райлга РБ» качество питьевой воды соответствует всем требованиям показателей СанПиНа 2.1.4.1074-01, в связи с этим вода перед подачей потребителям не проходит никакой подготовки.

Население обеспечено водой питьевого качества лишь на 40%. Водопотребление села составляет 500 м3/сут, в том числе на полив -70 м3/сут и на хозяйственно-бытовые цели — 288 м3/сут. Удельное водопотребление составляет 144 л/сут на человека, в том числе на хозяйственно-бытовые нужды — 72 л/сут на человека.

Источником водоснабжения села Абдулкаримово является водозабор  из двух каптажей. Водопроводная линия №1, ул. Степная, год ввода в эксплуатацию 1970 г.; водопроводная линия №2,  ул. Пасечная, год ввода в эксплуатацию 2001 г.; водопроводная линия № 3 , ул. Тукая год ввода в эксплуатацию 2001 г.; водокачка, ул. Тукая, год ввода в эксплуатацию 1960 г;  колодцы- 35 шт. Объем водозаборной башня-28и кв.м.; каптаж 14 кв.м. Протяженность сетей водопровода  7800м.  Количество водозаборных колонок  - 20 шт,   пожарные гидранты- 9 шт.

Источником водоснабжения села Семено- Макарово является водозабор. Дата ввода в эксплуатацию –  1968 год. Водозаборная башня-28 кв.м.; каптаж 14 кв.м. Протяженность сетей водопровода  4,2 км, количество водозаборных колонок  - 11 шт,   колодцы – 14 шт

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Ермекеевский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 6581 чел.= 1052,96 м3/сут., в том числе:

-с.Ермекеево: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 5098 чел.= 815,65 м3/сут;

- с.Абдулкаримово: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 985 чел.= 157,6 м3/сут.

- с.Семено-Макарово: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 490 чел.= 78,4 м3/сут;

- с.Васильевка: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 8 чел.= 1,28 м3/сут;

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Ермекеевский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения коммунальных сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-коммунальные стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

На расчетный срок водоотведение сельского поселения Ермекеевский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 6581 чел.= 1052,96 м3/сут., в том числе:

- с.Ермекеево: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 5098 чел.= 815,65 м3/сут;

- с.Абдулкаримово: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 985 чел.= 157,6 м3/сут.

- с.Семено-Макарово: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 490 чел.= 78,4 м3/сут;

- с.Васильевка: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 8 чел.= 1,28 м3/сут;

Проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) для с. Ермекеево,  мощностью 200 м3/сут.

В населенных пунктах численностью менее 500 чел. проектом предусмотрены местные системы сбора коммунальных сточных вод - выгреба -  с регулярным вывозом содержимого ассенизационными машинами на биологические очистные сооружения сельского поселения или местные очистные сооружения.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реку Ря. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением коммунальных сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

2.3.6.3. Электроснабжение

- Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Ермекеевский сельсовет осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «с.Ермекеево», мощностью 2х16мВА по линии ВЛ-10кВ.

На территории  с.Ермекеево расположено  37 трансформаторных подстанций, с.Абдулкаримово - 7  трансформаторных подстанций, с. Васильевка – 1 трансформаторная подстанция, с. Семено- Макарово – 4  трансформаторных подстанций.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается Ермекеевский РЭС ПО БЭС ООО « Башкирэнерго»

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Ермекеевский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 6581 чел.= 8884,35 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение с. Ермекеево осуществляется через АГРС «Елань-Чишма». Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий

табл.№14

| Наименование | Теплотворная способность, Ккал/м3 | Давление, Кг/см2 | Производитель-ность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| с. Ермекеево |
| Нет данных |  |  |  |  |  |
| с.Абдулкаримово |
| ШРП-1 |  | 0,003 |  |  | Удовл. |
| ПГБ-1 |  | 0,003 |  |  | Удовл. |
| с.Семено-Макарово |
| ШРП-1 |  | 0,003 |  |  | Удовл. |
| ШРП |  | 0,003 |  |  | Удовл. |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-коммунальных зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение печное.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Ермекеевский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Обеспечение потребителей сельского поселения Ермекеевский сельсовет телефонной проводной связью производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-коммунальных учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в c.Ермекеево.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Ермекеевского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

2.6.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в рамках реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.02.2014 №61 и включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства до конца расчетного срока реализации генерального плана сельского поселения.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Охрана воздушного бассейна

Территория Ермекеевского района относится к достаточно благополучному с точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Наличие крупных лесных массивов, практическое отсутствие местных промышленных источников воздушного загрязнения делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Ермекеевском районе являются автотранспорт и действующие производственные предприятия.

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, вынос и ликвидация части предприятий.

Также предусматриваются мероприятия до конца расчетного срока строительства (2038 г.):

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

Одним из решений проблемы загрязнения атмосферы является газификация автотранспорта. Применение природного газа обеспечивает значительное снижение выбросов окиси углерода, неметановых углеродов, оксидов азота и твердых частиц. В с.Ермекеево имеются автогазозаправочные станции. Часть транспорта переведена на газовое топливо. Проектом предусмотрен перевод до 25% транспорта на экологичный вид топлива до конца расчетного срока реализации генплана (2038 год).

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Наиболее проблемными вопросами в области охраны атмосферного воздуха является отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов на объектах нефтедобычи, старение автопарка предприятий.

Охрана водных ресурсов

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. 74-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50м;

- от 10 до 50 км - в размере 100м;

3) от 50 км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3° и 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов района с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очистка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные с:

- состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектносметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

- создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Охрана лесов

Основное воздействие человека на леса выражается: рубкой спелых и перестойных насаждений, рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Перестойные леса больше подвержены болезням леса к воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении.

Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении – важнейшая составляющая охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также является средством охраны и защиты лесов.

Экологическую ситуацию в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Большой ущерб лесу оказывает выпас скота. В результате вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.

Охрана почв

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.с. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы  должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей автомобильной магистрали республиканского значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся - создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов противоэрозионных прудов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет муниципального района Ермекеевский район РБ особо охраняемые природные территории республиканского значения отсутствуют.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Ермекеевский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно Государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61 порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Согласно данным Администрации сельского поселения, на территории сельского поселения имеются 2 свалки ТКО. Свалки, расположенные на территории сельского поселения являются несанкционированными. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до 2020г, территория свалок – рекультивации.

В связи с тем, что удаленность полигона ТКО от всех населенных пунктов сельского поселения Ермекеевксий сельсовет менее 35 км, строительство мусороперегрузочной станции не требуется. На расчетный срок проектом предусматривается пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования, с последующим вывозом на полигон ТКО для обезвреживания.

Согласно ст. 12 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства» запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооруже-ний бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. № 15

| Коммунальные отходы | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отходов, тыс.тонн в год |
| с.Ермекеево |  |  | 9,779 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 5,098 | 190 | 0,968 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 176,21 га | 5 | 8,8105 |
| с. Абдулкаримово |  |  | 2,027 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,985 | 190 | 0,187 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 36,81 га | 5 | 1,84 |
| с.Семено-Макарово |  |  | 1,267 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,490 | 190 | 0,093 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 23,48 га | 5 | 1,174 |
| с. Васильевка |  |  | 0,221 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,008 | 190 | 0,001 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,4 | 5 | 0,22 |
| Итого по сельскому поселению: |  |  | 13,294 |

Морфологический состав ТКО

табл. № 16

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 13,294 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 6,4555 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 5,05172 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,13294 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,26588 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,6647 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,26588 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,53176 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,26588 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,26588 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,26588 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,26588 |
| Отсев | (10-18) 10 | 1,3294 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,6647 |
| Итого | 100 | 13,294 |

Сбор и удаление ТКО

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  коммунальных  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 13,294 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТКО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 тыс.тонн отходов в год составит 13,294 тыс.тонн в год х 0,02 га = 2,66 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2035г.) составит 2,66 га в год х 20 лет = 53,2 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Ермекеево: 9 779 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 2,716 тыс. м3

с.Абдулкаримово: 2 027 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,563 тыс. м3

с.Семено-Макарово: 1 267 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,351 тыс. м3

д.Васильевка: 221 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,061 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Ермекеево: 9 779 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 46,450 тыс. м3

с.Абдулкаримово: 2 027 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 9,628 тыс. м3

с.Семено-Макарово: 1 267 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 6,018 тыс. м3

д.Васильевка: 221 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,049 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3 или 5 м3

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора коммунальных и крупногабаритных отходов

табл. № 17

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с.Ермекеево | 5098 | 49166 | 46450 | 2716 | 424,2 | 13 | ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 466 | 14 |  |
| с.Абдулкаримово | 985 | 10191 | 9628 | 563 | 87,9 | 2,7 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 97 | 3 |  |
| с.Семено-Макарово | 490 | 6369 | 6018 | 351 | 54,9 | 1,6 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 60 | 2 |  |
| д. Васильевка | 8 | 1110 | 1049 | 61 | 9,6 | 0,3 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 11 | - |  |
| сельское поселение Ермекеевский сельсовет | 6581 | 66836 | 63145 | 3691 | 1197 | 19 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза коммунальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

табл. № 18

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

табл. № 19

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 15 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,3 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 3 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 30 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 66836 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 8 |

Согласно полученному результату требуется 8 машин марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 2-3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

табл. № 20

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г. | На расчетный срок 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Ермекеевский сельсовет в административных границах | га | 18066,4 | 18066,4 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 4082,0 | 4082,0 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 21,51 | 21,51 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 12078,86 | 11406,04 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 398,05 | 472,05 |
| 5 | Земель транспорта | га | 281,52 | 293,6 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 1198,39 | 1785,13 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 456,72 | 721,73 |
|  | общественно-деловых зон | га | 16,84 | 62,64 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 163,17 | 326,32 |
|  | рекреационных зон | га | 542,47 | 656,05 |
|  | земель водного фонда | га | 10,87 | 10,87 |
|  | Земель спец. назначения в н/п | га | 8,32 | 7,52 |
| 7 | Земель спец. назначения | га | 6,07 | 6,07 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 5042 | 6581 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,736/14,6 | 0,961 / 14,6 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 3,119/61,9 | 4,074/ 61,9 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 1,185/23,5 | 1,546 / 23,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 131,185 | 197,43 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.м2 | - | 66,245 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 / чел. | 26,0 | 30,0 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км |  |  |
| 4.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 71,8 | 112,5 |
| 5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 5.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 9,7517 | 9,7517 |